Aufgaben zur Bestimmung der chemischen Gewässergüteklasse und zur Photometrie

- Die folgenden Parameter wurden am Wingelsbach an drei verschiedenen Messpunkten festgestellt: M1 vor dem Kläranlagenzufluss, M2 hinter der Kläranlageneinmündung in den Bach (Höhe über NN: 205m) und M3 nach 2 Kilometern (Höhe über NN: 135m). Auf dieser Strecke fließt der Bach durch extensiv genutzte Wiesen. Bei der Kläranlage handelt es sich um eine zweistufige Anlage mit relativ gut funktionierender biologischer Stufe.

| Parameter: | Wichtung | Messungen M1 M2 M3 | Index I1 I2 I3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BSB-5 (mg/l) | 0,20 | 2,0 6,0 3,0 |  |
| 2. Sauerstoffgehalt ( %) | 0,20 | 100 115 105 |  |
| 3. Temperatur (°C) | 0,08 | 15 15 15 |  |
| 4. Ortho – Phosphat (mg/l) | 0,10 | 0,3 4,0 0,8 |  |
| 5. Nitrat (mg/l) | 0,10 | 16 40 25 |  |
| 7. Ammonium (mg/l) | 0,15 | 0,6 0,4 0,2 |  |
| 4. pH – Wert | 0,10 | 7,6 7,4 7,4 |  |
| 8. Elektr. Leitfähigkeit ((S/cm) | 0,07 | 250 300 270 |  |

  - Berechnen Sie den chemischen Gewässergüteindex CI (nach BACH) und die  Gewässergüteklasse für die drei Messstellen anhand der Tabellen im Anhang.

  - Erklären Sie das Zustandekommen dieser Werte. Gehen Sie dabei auf Details ein und   verwenden Sie die Tabellen im Anhang.

  - Erklären Sie, wie man die Gewässergüte des Wingelsbachs verbessern kann.

- In einem Bach wurden an drei Messpunkten folgende Extinktionswerte zur Bestimmung

der Nitratkonzentrationen mit einem Photometer gemessen: siehe Tabelle.

Für die folgenden Konzentrationen wurden mit dem gleichen Photometer unter gleichen Bedingungen die angegebenen Extinktionswerte ermittelt:

| Messung |  |
| --- | --- |
| Messpunkt | Extinktion |
| M1 | 0,1 |
| M2 | 0,025 |
| M3 | 0,032 |

  - Erläutern Sie am Beispiel der Nitrationenkonzentrationsbestimmung die Vorgehensweise bei der Photometrie.

  - Erläutern Sie die prinzipielle Funktionsweise eines Photometers, und leiten Sie die zu Grunde liegende Gesetzmäßigkeit ab.

  - Ermitteln Sie die Nitrationenkonzentrationen an den einzelnen Messstellen.

Tabellen der Indexwerte nach BACH

| BSB5 [mg/l] | Index I1 | Sauerstoff-gehalt [%] | Index I2 | Temperatur [°C] | Index I3 | Phosphat- Konzentration [mg/l] | Index I4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 | 2 | < 14 | 100 | 0 | 100 |
| 0,5 | 99,5 | 5 | 2 | 14 | 100 | 0,1 | 95 |
| 1 | 98 | 10 | 3 | 15 | 99 | 0,2 | 84 |
| 1,5 | 95 | 15 | 4,5 | 16 | 97,5 | 0,3 | 72 |
| 2 | 90 | 20 | 6 | 17 | 95 | 0,4 | 60 |
| 2,5 | 84 | 25 | 9 | 18 | 90 | 0,5 | 48 |
| 3 | 76 | 30 | 12 | 19 | 79 | 0,6 | 39 |
| 3,5 | 68 | 35 | 15 | 20 | 67,5 | 0,7 | 31,5 |
| 4 | 61 | 40 | 19 | 21 | 56 | 0,8 | 25 |
| 4,5 | 54 | 45 | 24 | 22 | 45 | 0,9 | 20 |
| 5 | 48 | 50 | 30 | 23 | 33,5 | 1 | 16 |
| 5,5 | 42 | 55 | 36 | 24 | 22 | 1,1 | 12,5 |
| 6 | 37 | 60 | 43 | 25 | 15 | 1,2 | 10 |
| 7 | 28 | 65 | 53 | 26 | 9 | 1,3 | 8 |
| 8 | 20,5 | 70 | 63 | 27 | 5,5 | 1,4 | 7 |
| 9 | 14,5 | 75 | 71 | 28 | 3 | 1,5 | 6 |
| 10 | 10 | 80 | 79 | 29 | 1,5 | 1,6 | 5,5 |
| 15 | 4 | 85 | 86 | 30 | 1 | 1,8 | 5 |
| > 15 | = 3 | 90 | 93 | > 30 | 1 | 2 | 5 |
|  |  | 95 | 99 |  | 2,5 | 4 |
|  |  | 96 | 100 |  |  | 3 | 3 |
|  |  | 106 | 100 |  |  | 4 | 2 |
|  |  | 110 | 97 |  |  | 5 | 1 |
|  |  | 115 | 95 |  |  |  |
|  |  | 120 | 90,5 |  |  |  |
|  |  | 125 | 87 |  |  |  |
|  |  | 130 | 83 |  |  |  |  |

| Nitrat- konzentration [mg/l] | Index I5 | Ammonium- Konzentration [mg/l] | Index I6 | pH-Wert | Index I7 | Elektrische Leitfähigkeit [(S/cm] | Index I8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | 1 | 0 | 72 |
| 2 | 94 | 0,2 | 84 | 3,5 | 2,5 | 25 | 85 |
| 4 | 88 | 0,4 | 60 | 4 | 7 | 50 | 91 |
| 6 | 82 | 0,6 | 49 | 4,5 | 13 | 75 | 95 |
| 8 | 76 | 0,8 | 40 | 5 | 22 | 100 | 97,5 |
| 10 | 70,5 | 1 | 35 | 5,5 | 34,5 | 125 | 99,5 |
| 12 | 64,5 | 1,2 | 31 | 6 | 56,5 | 150 | 100 |
| 14 | 58,5 | 1,4 | 28,5 | 6,5 | 78,5 | 175 | 99,5 |
| 16 | 52,5 | 1,6 | 26,5 | 6,6 | 83 | 200 | 98,5 |
| 18 | 46,5 | 1,8 | 24,5 | 6,7 | 87,5 | 225 | 97 |
| 20 | 40,5 | 2 | 23 | 6,8 | 92 | 250 | 95,5 |
| 22 | 35,5 | 2,5 | 20 | 6,9 | 96 | 275 | 93 |
| 24 | 30 | 3 | 18 | 7 | 98,5 | 300 | 91 |
| 26 | 26 | 4 | 15,5 | 7,1 | 99,5 | 350 | 85 |
| 28 | 23 | 5 | 12 | 7,2 | 100 | 400 | 77 |
| 30 | 20 | 6 | 10 | 7,3 | 100 | 450 | 70 |
| 36 | 15 | 8 | 6,5 | 7,4 | 99,5 | 500 | 63 |
| 40 | 10 | 10 | 4,5 | 7,5 | 98,5 | 550 | 56 |
| > 40 | = 10 | 13 | 3,5 | 7,6 | 96 | 600 | 50 |
|  |  | > 13 | = 3 | 7,7 | 92 | 700 | 39 |
|  |  |  |  | 7,8 | 87,5 | 800 | 31 |
|  |  |  |  | 7,9 | 83,5 | 900 | 24 |
|  |  |  |  | 8 | 78,5 | 1000 | 19 |
|  |  |  |  | 8,5 | 55,5 | 1100 | 15 |
|  |  |  |  | 9 | 33 | 1200 | 13 |
|  |  |  |  | 9,5 | 18 | 1300 | 11 |
|  |  |  |  | 10 | 10,5 | 1400 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 1500 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 2000 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 3000 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 4000 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 5000 | 2 |

Erwartungshorizont: zu 1.1.:

| Parameter: | Wichtung | Messungen M1 M2 M3 | Index I1 I2 I3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BSB-5 (mg/l) | 0,20 | 2,0 6,0 3,0 | 90 37 76 |
| 2. Sauerstoffgehalt ( %) | 0,20 | 100 115 105 | 100 95 100 |
| 3. Temperatur (°C) | 0,08 | 15 15 15 | 99 99 99 |
| 4. Ortho – Phosphat (mg/l) | 0,10 | 0,3 4,0 0,8 | 72 2 25 |
| 5. Nitrat (mg/l) | 0,10 | 16 40 25 | 52,5 10 28 |
| 7. Ammonium (mg/l) | 0,15 | 0,6 0,4 0,2 | 49 60 84 |
| 4. pH – Wert | 0,10 | 7,6 7,4 7,4 | 96 99,5 99,5 |
| 8. Elektr. Leitfähigkeit ((S/cm) | 0,07 | 250 300 270 | 99,5 91 93,5 |

CI = I1W1* I2W2 * I3W3 * I4W4 * I5W5 * I6W6 * I7W7 * I8W8

M1:  CI = 900,2 * 1000,2 * 990,08 * 720,1 * 52,50,1 * 490,15 * 960,1 * 95,50,07 = 79,2

( chemische Gewässergüteklasse I – II

M2:  CI = 370,2 * 950,2 * 990,08 * 20,1 * 100,1 * 600,15 * 99,50,1 * 910,07 = 40 ( GGK III

M3:  CI = 760,2 * 1000,2 * 990,08 * 250,1 * 28,50,1 * 840,15 * 99,50,1 * 93,50,07 = 70,3 ( GGK II

zu 1.2.: Nach dem Kläranlagenzulauf verschlechtert sich die Gewässergüteklasse (von gering belastet nach stark verschmutzt). Nach zwei Kilometern regeneriert sich der Bach durch seine Selbstreinigungskraft (z. B. Bakterien erniedrigen den BSB5-Werte, Pflanzen nehmen Nährsalze auf) und durch hohen Sauerstoffeintrag (starkes Gefälle).

Die Werte (s.u.) zeigen, dass die Kläranlage keine Phosphatfällungs- sowie keine Denitrifikationsstufe enthält und dass sie nicht ausreichend arbeitet (Zielvorstellung: Gewässergüteklasse II).

Auswirkungen des Kläranlagenabwassers:

-    Erhöhung des BSB5-Wertes durch Zufuhr von nicht ganz abgebauten

organischen Nährstoffen

- Erhöhung der Nährsalzkonzentrationen (Nitrat- und Phosphat-Ionen) und somit auch der elektrischen Leitfähigkeit als Resultat des bakteriellen Abbaus in der Kläranlage

- Erniedrigung der Ammoniumkonzentration, da das Kläranlagenabwasser praktisch keine Ammonium-Ionen enthält, da diese zu Nitrat oxidiert werden, hierfür spricht auch der hohe Sauerstoffgehalt, der durch das Einblasen von Luft in der Kläranlage entsteht.

zu 1.3.: Einbau einer Phosphatfällungsstufe und einer Denitrifikationsanlage in die Kläranlage.

Phosphatfällung: PO43-(aq)  +  FeCl3 (aq) ( FePO4(s)  +  3 Cl-(aq)

Durch das Eisenphosphat flocken auch restliche organische Schwebstoffe besser aus ( Erniedrigung des BSB5-Wertes

Denitrifikation: Im anoxischen Bereich werden mit Hilfe des Sauerstoffs aus den Nitrat-Ionen

z.B. Ammonium-Ionen oxidiert, dabei entsteht Stickstoff (N2)

Alle drei Faktoren führen zu einer Verbesserung der Gewässergüteklasse.

zu 2.1. Vorgehensweise:

- Herstellung einer Eichlösung aus einer haltbaren reinen Substanz (z. B. getrocknetes Kaliumnitrat) deren Konzentration am oberen Rand des Messbereichs liegt

- Die Eichlösung wird z. B. auf  ¾ oder ½ verdünnt.

- Diese drei Lösungen lässt man mit einem Überschuss an Reagenzien reagieren, mit denen dann ein Farbstoff entsteht.

- Im Photometer wird die Extinktion dieser drei Lösungen bestimmt, wobei vorher eine bestimmte Wellenlänge eingestellt wird.

- In einem Graphen wird E gegen c aufgetragen. Der Graph muss eine Gerade ergeben, da

E ( c ist. Notfalls wird eine Ausgleichsgerade eingezeichnet.

- Die zu messenden Lösungen mit den unbekannten Konzentrationen lässt man mit den gleichen Reagenzien reagieren (w.o.) und misst die Extinktion.

- Aus der Eichgeraden lässt sich dann die der Extinktion entsprechende Konzentration ablesen oder man bestimmt sie über die Steigung der Geraden.

zu 2.2.: Man strahlt monochromatisches Licht durch eine Küvette, in der sich ein Farbstoff befindet und misst die Lichtintensität (I), die auf einer Photozelle auftrifft und vergleicht diese mit dem Licht, das durch eine Küvette mit einer Vergleichslösung (Lösungsmittel u. ev. Chemikalien) verläuft (Io). Dabei berechnet das Photometer automatisch die Extinktion

E = - lg I/Io = - lg T

Ableitung des Lambert-Beerschen Gesetzes:

(x =: Schichtdicke, durch die das Licht strahlt

dI = - k1 * I * d x

dI / I = -k1 * d x

I                         d

(   dI/I  =   - k1 * (  d x

Io                       0

ln I  -  ln Io  =  - k1 * d

ln I/Io  =  - k1 * d		Beer:  k1 =  (’ * c

E’ = ln Io/I  =  (’ * c * d

E  = lg Io/I  =  ( * c * d    Lambert-Beersches Gesetz

Alternativlösung: Exp. beobachteter Zusammenhang zwischen der Transmission T und c sowie zwischen T und d ( Hypothese: T ( e – c  sowie  T  ( e – d  ( exp. Überprüfung: - lg T wird gegen c bzw. gegen d aufgetragen  ( wenn Geraden, dann stimmen die Hypothesen

( 	E =: - lg T ( d

E =: - lg T = k1* d	Beer:  k1 =  ( * c

E =  ( * c * d

zu 2.2.: Erwartungshorizont:

E = m * c	m =: Steigung der Geraden, m = 0,057  mg-1

E/m = c

M1:   c1 = 0,228/0,057 l/mg =  4 mg/l

M2:   c2 = 1,482/0,057 l/mg = 26 mg/l

M3:   c3 = 0,456/0,057 l/mg =  8 mg/l

# Footnotes

Entnommen aus: Gewässer im Stadtteil, Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg, 1996

# Text boxes

# CI  bzw. Indexzahl :       100        83          73            56              44              27             17         1

Gewässergüteklasse:         I       I-II         II         II-III        III        III-IV     IV

| Eichung: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konzentration mg/l | Extinktion bei 515 nm |  |  |
| 100 | 1,25 |  |  |
| 75 | 0,94 |  |  |
| 25 | 0,32 |  |  |